Теплица «Ферма»

Производитель:

Теплица «Ферма» предназначена для создания благоприятных условий выращивания садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках. Длинна теплицы может быть 4м, 6м, 8м. Ширина 3м.  Высота 2,10. Ширина дверного проёма 0,95м, высота 1,85м.

ПРАВИЛА ЭКСТПЛУАТАЦИИ

1.Перед вводом в эксплуатацию необходимо собрать и установить теплицу на грунте согласно инструкции.

! каркас теплицы снабжён необходимыми отверстиями. Не допускается соединение деталей на один или два винта. Подобное упрощение рассматривается как нарушение правил сборки и влечет за собой снятие гарантийных обязательств производителя. В случае установки теплицы не представителями производителя, покупателю необходимо проверить соответствие сборки требованиям инструкции.

2. Необходимо ограничить снеговую нагрузку на покрытие телицы в зимний период (не более 20 кг/кв.м.) при условии выполнения указанного требования покрытие теплицы снимать не нужно.

!    Не допускается скопление снеговых масс на покрытие теплицы. в случае невозможности устранения снежного покрытия, необходимо укрепить теплицу из нутрии при помощи подпорок. нарушение указанного требования может повлечь за собой  разрушение теплицы.

3. рекомендуется очищать покрытие с помощью воды. очистка поверхности с помощью сухих средств вредит защитному слою и уменьшает срок его годности.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель несёт ответственность за прочность теплицы при указанных величинах внешних атмосферных воздействий

2. Предприятие-изготовитель несёт ответственность за полноту комплектации каркаса теплицы.

3. Предприятие-изготовитель несёт ответственность за собираемость теплицы в соответствии с инструкцией.

4. Срок предъявления претензий- 12 месяцев со дня покупки.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

1. Нарушение правил эксплуатации.

2. использование теплицы не по назначению.

3.установка теплицы с нарушением требований инструкции.

4. Стихийные бедствия (ураганы, наводнения и др.)

Предприятие-изготовитель несёт ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ.

Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкции теплицы.

Инструкция по сборке

Фундамент для теплицы не требуется. Теплица крепится непосредственно на грунте или на деревянном каркасе.

Общий вид теплицы и номера деталей изображены на рисунке 1. Сами детали изображены на рисунке 2. Все соединения каркаса и их местоположение представлены на рисунке 3. Соединения двери и форточки представлены на рисунке 4.

Все детали устанавливаются таким образом, что бы боковые полки профиля были обращены наружу, и соединяются между собой винтами и гайками. Гайки до конца не затягивать (кроме деталей соединяющихся между собой, как продолжение друг друга). Люфт в соединениях необходим для выравнивания теплицы по месту. Будьте аккуратны, до окончательной сборки каркас не имеет достаточной жёсткости. Для совмещения отверстий в сложных соединениях используйте бородок или гвоздь диаметром 4 мм. В некоторых деталях остаются свободные отверстия, что не является браком. Это следствие унификации деталей или особенностей технологии их изготовления. Сборка осуществляется непосредственно на месте установки. Сначала соедините между собой детали 3 и закрепите на концах уголки 15 на один винт.  Затем выполняйте сборку по этапам в соответствии с рисунком 5. При сборке торцов обратите внимание, что боковые детали 5 устанавливаются четырьмя отверстиями в сторону дверного проёма. Задний торец отличается от переднего отсутствием двери и наличием еще одной детали 5, образующей проём для форточки. Торцы крепятся к крыше с помощью уголков, как показано на рисунке 3. После сборки проверьте шнуром равенство диагоналей каркаса. При необходимости скорректируйте положение углов. Произведите окончательную затяжку всех соединений.

Обшивать каркас сотовым поликарбонатом следует начинать с торцов. Приложите лист поликарбоната к торцу и закрепите винтами с шайбами, используя свободные отверстия. При этом следите за соблюдением геометрии торца и дверных проёмов. Для придания большей жесткости покрытию закрепите его дополнительно саморезами с шайбами,  просверлив под них отверстия по месту крепления. Затем следует обрезать лист точно по дуге. При вырезании обшивки двери и форточек, обратите внимание, что обшивка должна перекрывать профиль проёма (Рис 6). На внешней стороне удлинителей (деталь 2) закрепите уголки (деталь 15) на два винта, так чтобы полка уголка была обращена к земле. Отогните эту полку вверх (Рис 7). На одной стороне каркаса проденьте ленту через эти уголки. Установите обшивку крыши, изогнув его по профилю дуг, и притяните его с помощью лент(Рис 8). при помощи пряжек, соедините концы ленты (Рис 9).Листы обшивки крыши соединяются между собой внахлёст, а излишки образуют козырёк над торцами. Для окончательной затяжки можно использовать пассатижи.

Комплектация

| № | Наименование детали | Количество Теплица 4м | Количество Теплица 6м | Количество Теплица 8м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дуга | 21 | 30 | 39 |
| 2 | Удлинитель | 14 | 20 | 26 |
| 3 | Стрингер | 21 | 28 | 42 |
| 4 | Стойка | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Порог | 9 | 9 | 9 |
| 6 | Удлинитель двери | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Поперечина торца | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Укос | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Стойка двери | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Стойка форточки | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Перекладина двери | 7 | 7 | 7 |
| 12 | Укос двери | 4 | 4 | 4 |
| 13 | Проставка | 0 | 7 | 0 |
| 14 | Усилитель | 3 | 6 | 9 |
| 15 | Уголок | 36 | 42 | 48 |
| 16 | Винт м4 | 410 | 490 | 570 |
| 17 | Гайка м4 | 410 | 490 | 570 |
| 18 | Саморез | 40 | 40 | 40 |
| 19 | Шайба | 90 | 90 | 90 |
| 20 | Лента | 91м | 130м | 169м |
| 21 | Пряжка | 7 | 10 | 13 |